ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства общественной территории поселка Хомутовка-

тротуар по улице Октябрьская

(от ул.Мирная до ул.Ударная)

Состояние тротуара по улице Октябрьская (от ул.Мирная до ул.Ударная) до участия в программе «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка на 2018-2022 годы»

Описание проекта по благоустройству общественной территории поселка Хомутовка-тротуар по улице Октябрьская (от ул.Мирная до ул.Ударная)

1.Название проекта и его аннотация

Тротуар- это дорожная территория, позволяющая сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Тротуары являются важной  частью дорожной инфраструктуры любого населенного пункта. Комфортное проживание людей в поселке Хомутовка напрямую зависит от состояния тротуаров.

Общая протяженность тротуара по улице Октябрьская (от ул.Мирная до ул.Ударная) составляет 264 метра. Покрытие тротуара (грунт) практически полностью пришло в негодность, имеются выбоины, провалы. Общая площадь благоустройства составляет 316,8 кв.м..

2.Описание проекта

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству общественной территории- тротуар по улице Октябрьская (от ул.Мирная до ул.Ударная), а именно: осуществить устройство тротуара тротуарной плиткой.

1.Тротуарная плитка отличается наличием у нее множества преимуществ перед такой другой популярной разновидностью покрытия, как асфальт. Этот материал обладает удивительной практичностью, а благодаря правильной форме, широкому ассортименту габаритных размеров и четким граням он легко транспортируется, причем в любом количестве.

2.Покрытие из тротуарной плитки легко укладывается и так же непринужденно демонтируется при необходимости, например, монтажа на другом месте или восстановления его первоначального внешнего вида. Другими преимуществами материала являются высокая прочность, морозостойкость, способность противостоять деформациям в жаркую погоду и хорошая износостойкость. Тротуарная плитка даже при значительных сезонных колебаниях температур способна надежно прослужить как минимум 30 лет.

3.Преимущества тротуарной плитки  состоит также  в достаточно высоко уровне экологической чистоты и безвредности. Покрытие из этого материала обычно укладывается с зазорами, благодаря чему дождевая вода беспрепятственно проникает в грунт.

4.Тротуарная плитка обеспечивает также качественный газообмен. Поверхность площадки из нее никогда не покроется лужами даже при обильном ливне, естественно, при полном соблюдении технологии укладки. Такое преимущество тротуарной плитки позволяет организовывать качественные системы водоотвода. Искусственный камень является абсолютно безвредным как для окружающей среды, так и для здоровья человека, поскольку он не выделяет в атмосферу никаких вредных соединений, поверхностно-активных веществ и смол.

3. Технические требования по устройству тротуара:

-тротуар на участке от улицы Мирная до улицы Ударная выполнить с поребриком по двум сторонам

4. Задачи проекта:

-Сохранение и поддержание жизнеобеспеченности жителей поселка;

-Повышение качества жизни населения;

-Создание условий для исключения ДТП по улице Октябрьская (от ул.Мирная до ул.Ударная);

-Формирование эстетического облика  улицы.

5. Результаты проекта

Реализация проекта позволит:

-Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

-Сформировать эстетический облик улицы;

-Позволит  эксплуатировать дорогу по улице без ДТП;

-В целом повысит уровень жизни населения поселка и района.

Дизайн-проект разработан с учетом доступности маломобильных групп населения.