-1-

Характеристика многоквартирного дома

Пионерская д.3

- Год постройки                                                                                                           1962

- Этажность                                                                                                                   3

- Количество квартир                                                                                                 46

- Площадь жилых помещений                                                                               1305,97 м2

- Площадь нежилых помещений                                                                           нет

- Площадь помещений входящих в состав общего имущества дома        194,3 м2

- Площадь земельного участка по данным межевания                                 4481 м2

- Уровень благоустройства в т.ч.

отопление                                                                                                                   центральное

электроснабжение                                                                                                    центральное

водоотведение                                                                                                          центральное

канализация                                                                                                              центральная

газоснабжение                                                                                                           не центральное

горячее водоснабжение                                                                                          отсутствует

вентиляция                                                                                                                  вытяжная

9.     Конструктивные параметры в т.ч

фундаменты                                                                                                                ленточные

стены                                                                                                                             кирпичные

перекрытия                                                                                                                 железобетонные

крыша                                                                                                                            скатная

- Технические параметры  в т.ч

тепловая мощность Ггал/час                                                                                  0,119899

суточный расход воды м3/сут                                                                                6,6

электроэнергия кВт ч/сут                                                                                         213,7

- Инженерно-технические системы в т. ч

11.1 Отопление

центральное                                                                                                              46 кв.

длина розлива                                                                                                           116м

кол-во стояков                                                                                                          19 ед.

длина стояков в подвале                                                                                        20 м

длина стояков в квартирах                                                                                    162 м

длина разводки в квартирах                                                                                 84 м

кол-во радиаторов на лестничных клетках                                                       2 ед

запорно-регулировочная арматура                                                                     2 ед

вентили                                                                                                                        38 ед

узел учета тепла                                                                                                         нет

-2-

  - Холодное водоснабжение

длина розлива                                                                                                            34 м

кол-во стояков                                                                                                            4 ед

длина стояков в подвале                                                                                         2 м

длина стояков в квартирах                                                                                      32 м

вентили латунные                                                                                                      4 ед

кол-во вентилей в подвале                                                                                      3 ед

коллективный  прибор учета воды                                                                        нет

  - Канализация

длина канализационных труб                                                                                 34 м

длина канализационных стояков в подвале                                                       2 м

количество стояков в квартирах                                                                             4 шт

длина стояков                                                                                                              44 м

кол-во крышек ревизий                                                                                            8 ед

  - Электроснабжение

вводно -  распределительное устройство                                                           1шт

коллективный прибор учета электроэнергии                                                    1 шт

Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка»                              Т.И. Синикова