-1-

Характеристика многоквартирного дома

Пионерская д.4

- Год постройки                                                                                                           1966

- Этажность                                                                                                                   2

- Количество квартир                                                                                                 14

- Площадь жилых помещений                                                                               429,2 м2

- Площадь нежилых помещений                                                                           нет

- Площадь помещений входящих в состав общего имущества дома        44,8 м2

- Площадь земельного участка по данным межевания                                 1669 м2

- Уровень благоустройства в т.ч.

отопление                                                                                                                   центральное

электроснабжение                                                                                                    центральное

водоотведение                                                                                                          центральное

канализация                                                                                                              центральная

газоснабжение                                                                                                           не центральное

горячее водоснабжение                                                                                          от дровяных  колонок

вентиляция                                                                                                                  вытяжная

9.     Конструктивные параметры в т.ч

фундаменты                                                                                                                ленточные

стены                                                                                                                             щитовые обложенные

кирпичом

перекрытия                                                                                                                 деревянные

крыша                                                                                                                            скатная

- Технические параметры  в т.ч

тепловая мощность Ггал/час                                                                                  0,004492

суточный расход воды м3/сут                                                                                1,7

электроэнергия кВт ч/сут                                                                                         42,3

- Инженерно-технические системы в т. ч

11.1 Отопление

центральное                                                                                                              14 кв.

длина розлива                                                                                                           72 м

кол-во стояков                                                                                                          19 ед.

длина стояков в подвале                                                                                        2 м

длина стояков в квартирах                                                                                    108 м

длина разводки в квартирах                                                                                 36 м

кол-во радиаторов на лестничных клетках                                                       нет

запорно-регулировочная арматура                                                                     2 ед

вентили                                                                                                                        38 ед

узел учета тепла                                                                                                         нет

-2-

  - Холодное водоснабжение

длина розлива                                                                                                            10 м

кол-во стояков                                                                                                            3 ед

длина стояков в подвале                                                                                         1 м

длина стояков в квартирах                                                                                      12 м

вентили латунные                                                                                                      8 ед

кол-во вентилей в подвале                                                                                      4 ед

коллективный  прибор учета воды                                                                        нет

  - Канализация

длина канализационных труб                                                                                 18 м

длина канализационных стояков в подвале                                                       1,5 м

количество стояков в квартирах                                                                             3 шт

длина стояков                                                                                                              21 м

кол-во крышек ревизий                                                                                            6 ед

  - Электроснабжение

вводно -  распределительное устройство                                                           1шт

коллективный прибор учета электроэнергии                                                    1 шт

Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка»                              Т.И. Синикова